УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор
________________ М.В. Пронин
«____» ____________ 2024 г.
МАРШРУТ №СМ3-92/МK-2024
изготовления Корпуса гидроцикла СМ3-92-2024
№ п/п	Цех	Номер опе-рации	Наименование операции	Наименование оборудования	Обозначение оборудования	Разработчик и наименование ТД
1	2	3	4	5	6	7
1	ОТК	005	Входной контроль сырья и материалов
2	ОТК	010	Входной контроль комплектующих
3	03	015	Подготовка сырья, материалов, оснастки, установки напыления для формования / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Установка напыления / Фильтрационный модуль / Фильтроэлементы / Автопогрузчик	MVP Ultra Max FIT Chopper System E-FIT-C-FM-B-XL-UPS-15-GFS-INT / П-Фв-16-1-0 / ФЭВ-60/340 / HYNDAI 33DF-7	Паспорт технологический
4	03	020	Напыление заготовки детали / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Установка напыления / Фильтрационный модуль / Фильтроэлементы / Автопогрузчик	MVP Ultra Max FIT Chopper System E-FIT-C-FM-B-XL-UPS-15-GFS-INT / П-Фв-16-1-0 / ФЭВ-60/340 / HYNDAI 33DF-7	Паспорт технологический
5	03	025	Механическая обработка / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Стамеска / Пневмоклинья / Аккумуляторная дрель-шуруповерт / Сверло / (диаметр 1 мм / диаметр 3 мм)	ПР1-1456.00 / По сопроводительной документации / По сопроводительной документации / 2300-8071 / 2300-8168	Паспорт технологический
6	03	030	Сборочная операция / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Аккумуляторная дрель-шуруповерт / Ключ	По сопроводительной документации / 7811-0004, / 7811-0466 С1Х9	Паспорт технологический
7	03	035	Заливка ППУ			Паспорт технологический
8	03	040	Сборочная операция / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	По сопроводительной документации	Паспорт технологический
9	03	045	Ремонт дефектных мест (при необходимости)	Шкурка шлифовальная / Ведро полиэтиленовое / Лопатка / Весы	Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80 / ОСТ 6-19-51-86 / СПР-3150 / ГОСТ Р 53228-2008	Паспорт технологический
10	03	050	Маркировка	Маркер перманентный

Начальник СКМ	_____________________	А.Н. Шанин
Начальник СМиС	_____________________	С.Г. Комиссаров