УТВЕРЖДАЮ
Конструктор
________________ А.Н. Шанин
«____» ____________ 2024 г.
МАРШРУТ №СМ3-92/МK-2024
изготовления Корпуса гидроцикла СМ3-92-2024
№ п/п	Цех	Номер опе-рации	Наименование операции	Наименование оборудования	Обозначение оборудования	Разработчик и наименование ТД
1	2	3	4	5	6	7
1	ОТК	005	Входной контроль сырья и материалов
2	ОТК	010	Входной контроль комплектующих
3	03	015	Подготовка сырья, материалов, оснастки, установки напыления для формования / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Установка напыления / Фильтроэлементы / Автопогрузчик	MVP Ultra Max FIT Chopper System E-FIT-C-FM-B-XL-UPS-15-GFS-INT / ФЭВ-60/340 / HYNDAI 33DF-7	Паспорт технологический
4	03	020	Напыление заготовки детали / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Установка напыления / Фильтроэлементы / Автопогрузчик	MVP Ultra Max FIT Chopper System E-FIT-C-FM-B-XL-UPS-15-GFS-INT / ФЭВ-60/340 / HYNDAI 33DF-7	Паспорт технологический
5	03	025	Сборочная операция / (Вкладыш СМ3-92-2024-02, / Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04, / Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01, / Полик багажника СМ3-92-2024-03)	Аккумуляторная дрель-шуруповерт / Ключ / Стамеска / Пневмоклинья / Аккумуляторная дрель-шуруповерт / Сверло / (диаметр 1 мм / диаметр 3 мм)	По сопроводительной документации / 7811-0004, / 7811-0466 С1Х9 / ПР1-1456.00 / По ДС / По ДС / 2300-8071 / 2300-8168	Паспорт технологический
7	03	030	Заливка ППУ	Установка напыления ПЕНА-20 с пистолетом для напыления / Аккумуляторная дрель-шуруповерт	По сопроводительной документации / По сопроводительной документации	Паспорт технологический
8	03	035	Сборочная операция / (Нижняя часть корпуса гидроцикла с вкладышем СМ3-92-2024-012, / Верхняя часть корпуса гидроцикла с поликом багажника СМ3-92-2024-043)	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	По сопроводительной документации	Паспорт технологический
9	03	040	Маркировка	Маркер перманентный	По сопроводительной документации

Начальник СМиС	_____________________	С.Г. Комиссаров